ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Мерчанское сельское поселение

Крымского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2031 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2012 г. до 2021 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Крымский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мерчанское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

____________________________ Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

# 1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мерчанское  сельское поселение"  Схема теплоснабжения

# 2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;

- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

# 3. Источники и объёмы финансирования программы модернизации

# схемы теплоснабжения.

(в млн. руб.)

| Источники и объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб. |
| --- |
| Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения) | Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения) |
| 2013 | 375,52 |
| 2014 | 598,81 |
| 2015 | 598,81 |
| 2016 | 3743,21 |
| 2017 - 2021 | 6525,93 |
| 2022 - 2026 |  |
| 2027 - 2031 |  |
| Расчётный срок , 2031 г. | 11842,28 |

# 4. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе |
| --- |
| Расчётный срок внедрения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 - 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | На расчётный срок 2031 г. |
| Снижение удельного расхода топлива, % | 0,63 | 2,35 | 2,35 |  |  |  |  | 5,32 |
| Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение удельного расхода электричества, % | 0,34 | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  | 2,93 |

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения |
| --- |
| Источник теплоснабжения | Снижение удельного расхода топлива, % | Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | Снижение удельного расхода электричества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 1 ((Администрация)) Мерчанское СП с Мерчанское |  |  |  |
| Котельная 2 ((Клуб)) Мерчанское СП с Мерчанское |  |  |  |
| Котельная 3 ((СОШ № 4)) Мерчанское СП с Мерчанское |  |  |  |

# 5. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2031 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

6. Сводные диаграммы основных параметров котельных в существующем и перспективном положении.

# 7. Выводы и предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Мерчанское  сельское поселение производится  в основном централизованными  и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет:           
всего - 78 м.  в т.ч.                               
 - подземная - 0 м.  (0 % )                            
 - надземная -78 м.  (100 % )

- Средний уровень износа тепловых сетей (прогноз на расчётный срок (2031 г.)) - 100 %

- Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 1,51 %

На территории поселения эксплуатируются 3 источников тепловой энергии . Для обеспечения потребностей перспективных потребителей планируется построить 3 котельных.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 78 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 33м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере  100 %, рекомендуется проложить для замены и обеспечения потребностей новых потребителей 111м. теплосетей. При этом строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

### - по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии. 





          Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | в т.ч. оборудование | ПИР |
| Котельная 1 ((Администрация)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2013 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 365,1 | 329,1 |  | 36,0 |
| Котельная 2 ((Клуб)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2014 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 582,2 | 533,1 |  | 49,1 |
| Котельная 3 ((СОШ № 4)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2015 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 582,2 | 533,1 |  | 49,1 |
| Котельная 4 (1п) Мерчанское СП с Мерчанское | 2016 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,15 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 3330,0 | 3049,5 | 1698,3 | 280,6 |
| Котельная 5 (2п) Мерчанское СП с Мерчанское | 2017 - 2021 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,4 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 4628,9 | 4238,9 | 2514,6 | 390,0 |
| Котельная 6 (3п) Мерчанское СП с Мерчанское | 2017 - 2021 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,05 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 1715,7 | 1571,2 | 742,8 | 144,6 |

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

| Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации |
| --- |
| Источник теплоснабжения | Расчётный срок внедрения | Основной вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 1 ((Администрация)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2013 | природный газ | природный газ | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 141,30 | 141,30 |
| Котельная 2 ((Клуб)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2014 | природный газ | природный газ | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 529,86 | 529,86 |
| Котельная 3 ((СОШ № 4)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2015 | природный газ | природный газ | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 529,86 | 529,86 |

### - по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы») :

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| Котельная 1 ((Администрация)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2013 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 2 ((Клуб)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2014 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 3 ((СОШ № 4)) Мерчанское СП с Мерчанское | 2015 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 4 (1п) Мерчанское СП с Мерчанское | 2016 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 33 м. - | 309,2 | 283,1 | 26,0 |
| Котельная 5 (2п) Мерчанское СП с Мерчанское | 2017 - 2021 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |
| Котельная 6 (3п) Мерчанское СП с Мерчанское | 2017 - 2021 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

# 8. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | 0,71 | Гкал/ч | 1,74 | Гкал/ч |
| Количество источников тепловой энергии | 3 | шт | 6 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,68 | Гкал/ч | 1,52 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии | 96,43 | % | 87,50 | % |
| Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении) | 0,08 | км | 0,11 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,08 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 1201,02 | Гкал/год | 2780,66 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 2780,66 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 26,77 | Гкал/год | 61,99 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 18,15 | Гкал/год | 21,12 | Гкал/год |
| относительно выработки | 1,51 | % | 0,76 | % |
| относительно отпуска | 1,57 | % | 0,78 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 1,17 | тыс. Гкал/год | 2,72 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 1,17 | тыс. Гкал/год | 2,19 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год | 0,53 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,12 | тыс. Гкал/год | 0,27 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,02 | тыс. Гкал/год | 0,02 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 1,55 | % | 0,78 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 1,17 | тыс. Гкал/год | 2,72 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 1,16 | тыс. Гкал/год | 2,70 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,19 | м3/Гкал | 0,85 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,24 | м3/Гкал | 0,88 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 18,78 | кВт*ч/Гкал | 18,23 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 19,51 | кВт*ч/Гкал | 18,80 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 175,12 | кгут/Гкал | 165,81 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 181,93 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 170,92 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 165,81 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,21 | тыс. тут | 0,46 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 1,43 | тыс.м3 | 2,36 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 22,55 | МВт | 50,70 | МВт |
| Утв. тариф на тепловую энергию | 2211,00 | руб/Гкал |  |  |
| Себестоимость реализации |  |  | 1666,60 | руб/Гкал |
| Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2031 г. |  |  | 11842,28 | тыс. руб. |
| Расчетный срок окупаемости кап. затрат по предприятию |  |  | 8,56 | лет. |
|  |  |  | 0,50 | лет поправка на период стр-ва |