Введение

Проект внесение изменений в генеральный план Мерчанского сельского поселения Крымского района Краснодарского края разработан ООО «ПроектИнжТеррПланирование» по заказу администрации  Мерчанского сельского поселения на основании муниципального контракта № 142-15 от 30.06.2015г.

Проект внесения изменений в генеральный план Мерчанского сельского поселения Крымского района, выполнен с целью:

1. Внести изменения в генеральный план Мерчанского поселения Крымского района на основе принятых решений по размещению объектов регионального значения, в том числе с учётом объектов федерального значения, обеспечить проработку их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики.

2. Корректировка планируемого места размещения объектов местного значения с учетом строительства объектов федерального и регионального значения.

3. Отображение местоположения линейных объектов федерального значения, а именно:

- отображение планируемой линии электропередачи федерального значения 500 кВ «Кубанская – Тамань».

4. Корректировка генерального плана с учетом планируемого места размещения объектов местного значения.

Проект разработан на основании генерального плана Мерчанского сельского поселения Крымского района, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2011 г. и утвержденного решением Совета Мерчанского сельского поселения Крымского района от 09.11. 2011 г.   № 86.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Мерчанского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ функциональных зон, зон с особыми условиями использования территории, размещения объектов местного и изменения категории земель сельского поселения.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Мерчанского сельского поселения приняты положения утвержденного генерального плана, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенных заданием на проектирование и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе. При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2030 год  и 1 очередь 2020 год, экономические и расчетные показатели проекта, раздел инженерная инфраструктура. Актуализирован на момент проектирования раздел «Охрана историко-культурного наследия», внесены изменения в баланс территории Мерчанского сельского поселения.

При выполнении внесений изменений в генеральный план не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

2.  Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Мерчанского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности поселения;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Мерчанского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана: схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории п. Мерчанского и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Мерчанского сельского поселения на расчетный срок (до 2031 года) и на перспективу (до 2046 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие села Мерчанского как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В перспективе краткосрочного и среднесрочного планирования определяющим фактором организации территории остается сельскохозяйственное производство.

Зерновое производство составляет основу специализации сельского хозяйства, и его ведущая роль сохранится в перспективе. Дальнейшее увеличение производства зерна в первую очередь связано с повышением урожайности зерновых культур посредством комплексной интенсификации отрасли. Большое значение для развития зернового хозяйства поселения имеет совершенствование технологий в рисосеянии.

Перспективы растениеводческой отрасли также связаны с наращиванием производства масличных культур,  развитием овощеводства, в том числе закрытого грунта.

Ключевым направлением системной модернизации отрасли животноводства является создание эффективного производства животноводческой продукции, устойчивой по ценовым и качественным параметрам к импортным аналогам.

Уже в краткосрочной перспективе на территории поселения планируется реализация масштабного инвестиционного проекта по созданию мега-фермы замкнутого цикла с выращиванием 200 тыс. свиней в год и производством экологически чистого свиного мяса и мясопродуктов по современным европейским технологиям.

В составе предприятия намечено строительство элеватора,  комбикормового завода, бойни, мясоперерабатывающего цеха производительностью до 80 тыс.тонн в день, биогазовой станции, цеха переработки вторсырья. Намечено создание 600 рабочих мест.

Успешная реализация проекта по строительству мега-фермы позволит вывести экономику поселения на качественно новый уровень, окажет существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса Крымского района в целом.

Также перспективным направлением в экономическом развитии поселения  является организация производства стройматериалов на базе имеющихся месторождений глинистого сырья, преимущественно в рамках малого бизнеса.

Таким образом, в перспективе создаются условия для  диверсификации градообразующей основы хозяйственного комплекса поселения, повышения его эффективности; расширения занятости, источников и объемов налогооблагаемой базы.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектом принимается модель демографического роста территории.

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». Это комплексный вариант прогноза, так как учитывает помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, ожидаемую продолжительность жизни, суммарный коэффициент рождаемости.

Общая стратегическая линия демографического развития на перспективу  основана на представлении о наиболее оптимистичном сценарии развития социально-экономической ситуации, в частности достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, сочетающихся с преломлением репродуктивных установок населения  от малодетной модели семьи.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- постепенное увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста до 2,0 человек;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 74,7 лет;

- положительный миграционный прирост. Среднегодовое значения показателя миграционного прироста определено на уровне 5 промилле (11 человек в год).

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Рост численности населения планируется на территории  с.Мерчанское, х.Веселый. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2010 года).

Прогнозная оценка численности населения  Мерчанского

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2010 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 село Мерчанское | 1084 | 1150 | 1220 |
| 2 хутор Веселый | 446 | 470 | 500 |
| 3 хутор Майоровский | 201 | 201 | 201 |
| 4 хутор Мова | 133 | 133 | 133 |
| 5 хутор Ястребовский | 212 | 212 | 212 |
| Итого по поселению | 2076 | 2166 | 2266 |

# Прогноз демографической структуры населения

# (по возрастному признаку)

Таблица 18

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2010 г | 2020 г | 2030 г |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 340 | 1044 | 692 | 397 | 1066 | 703 | 452 | 1167 | 647 |
| в % от общей численности | 16,4 | 50,3 | 33,3 | 18,3 | 49,2 | 32,5 | 19,9 | 51,5 | 28,6 |

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка для всего поселения принимается на уровне 2446 человека, в том числе 1350 человек – население с.Мерчанское, 550 человек – население х.Веселый. Численность населения хуторов Майровский, Мова, Ястребовский к 2045 г. принимается на уровне существующей.

3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения,  а также существующего населения, проживающего  в зонах строго строительного режима, произведено в соответствии с требованиями  приложения к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

При расчете учитывается существующая территориально-планировочная структура населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральным планом предусматривается обеспечение новыми селитебными территориями 360 человек (120 семей), из них:

- прирастающее население – 190 человек (63 семьи), в т.ч. 1 очередь строительства 90 человек (30 семей);

- население, проживающее в зонах негативного воздействия производственных предприятий – 170 человек (57 семей).

Все расселяемое население предполагается разместить на территории усадебной застройки.

Размер потребной селитебной территории определен из расчета предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

По данным администрации муниципального образования размер земельного участка, выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу, составляет 0,2 га.

В соответствии с нормами при размере приусадебного участка  – 0,2 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,25-0,27 га соответственно на 1 дом (для расчетов селитебной территории принимается нижний предел нормы). Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Расчет резервных территорий для населенных пунктов сельского поселения произведен при условии сохранения тенденций роста численности населении, среднего коэффициента семейности и сохранении предельных размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства на долгосрочную перспективу до 2045 года.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения сельского поселения представлена в таблице 19.

Ориентировочная потребность в селитебной территории

для населенных пунктов Мерчанского сельского поселения

Таблица 19

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | В том числе необходимо расселить к 1 очереди строительства | Потребность селитебной территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе | Всего семей | в том числе | 1 очередь (2010- 2020 г.) | Расчетный срок (2010-2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  |  |  |
| с. Мерчанское | 254 | 136 | 118 | 66 | 66 |  | 5,5 | 21,2 | 10,8 |
| х.Веселый | 106 | 54 | 52 | 24 | 24 |  | 2,0 | 8,8 | 4,2 |
| х.Майоровский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Мова | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х. Ястребовский | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 360 | 190 | 170 | 90 | 90 |  | 7,5 | 30,0 | 15,0 |

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

В каждом населенном пункте, разместить, весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории сельского поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Мерчанского сельского поселения (таблицы 20, 21). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Мерчанского сельского поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

3.5.  Проектируемая территориально-планировочная организация

Генеральный план Мерчанского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Мерчанского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны в с. Мерчанском  и х. Веселом.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического и рекреационного потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Мерчанского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывается с учетом природных и техногенных факторов, наличия водных объектов, рельефа местности, а также автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

В состав поселения входят: с. Мерчанское, х. Веселый, Майоровский, Мова и Ястребовский.

с. Мерчанское расположено в центральной части поселения на  автомобильной дороге межмуниципального значения х. Новоукраинский – с. Мерчанское – х.Ястребовский. Хутора  Веселый, Майоровский и Ястребовский находятся в южной части земель поселения. х. Мова - в северной.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2046 г.).

Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Мерчанского сельского поселения Крымского района в части размещения объектов местного значения на основе принятых решений по размещению объектов регионального и федерального значения:

1. Отображено местоположения линейных объектов федерального значения, а именно:

-  планируемой линии электропередачи федерального значения 500 кВ «Кубанская – Тамань».

2. Обозначена  проектируемая индивидуальная жилая застройка в южной части х.Мова.

Помимо вышеуказанных изменений, выполнены уточнения функционального назначения и границ земельных участков на основании актуализированной базы данных государственного кадастрового учета Крымского района по состоянию на момент проектирования.

Настоящим проектом изменения категорий земель сельского поселения не предусматривается.

В балансе распределения земель Мерчанского сельского поселения по категориям, за существующее и проектное положение земель населенных пунктов приняты границы, обозначенные в базе данных государственного кадастрового учета Крымского района на момент проектирования.

Внесение изменений в границы населенных пунктов настоящим проектом не предусматривается.

Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 22

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Современное и проектное решение на 2015г., га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Мерчанского поселения в установленных границах, в т.ч. | 6526.08 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 568,78 | 8.72 |
| с. Мерчанское | 220.21 |  |
| х. Мова | 90.33 |  |
| х. Веселый | 120.55 |  |
| х. Майоровский | 33.70 |  |
| х. Ястребовский | 103,99 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 3439,96 | 52.72 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 3.49 | 0.05 |
| 4. Земли лесного фонда | 2445.91 | 37.48 |
| 5. Земли водного фонда | 67.06 | 1.03 |

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенного пункта предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Село Мерчанское

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории села Мерчанского ряд площадок, пригодных для освоения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития села на первую очередь строительства (до 2021 г.), на расчётный срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2046 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития села Мерчанского в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана села намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны села;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зона села;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Село Мерчанское представляет собой единый массив, состоящий в основном из жилой зоны. С запада развитие села ограничивается наличием реки Мерчанки и производственной зоны при въезде в населенный пункт. С юга, востока и севера населенный пункт граничит с землями сельскохозяйственного назначения. В северо-восточной части к населенному пункту примыкают рисовые чеки.

Все эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов села Мерчанского как центра Мерчанского сельского поселения.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021г.), расчетный срок (до 2031г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны. На первую очередь под освоение предложены уже розданные, но неосвоенные участки, расположенные в границах населенного пункта в южной его части. На расчетный срок предполагается развитие жилых территорий в южном направлении на прилегающих землях сельскохозяйственного использования в существующих границах населенного пункта. Проектом намечено дальнейшее развитие усадебного строительства.

Производственные территории, расположенные в западной и восточной части села, проектом сохраняются на расчетный срок в приделах своих территорий с учетом нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки. Проектом предложено реконструировать и модернизировать часть производственной территории.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром села и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр села, расположенный на пересечении основных улиц населенного пункта – ул. Ленина и ул. Пролетарской, со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

Проектируемый подцентр предполагается разместить в новом жилом районе на свободной территории. Здесь предложено разместить магазины товаров повседневного спроса, приемный пункт КБО, кафе, почту, узел связи, аптеку.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральным планом не предполагается изменение существующих границ с. Мерчанского. Для развития жилой зоны будут использованы внутренние территориальные резервы населенного пункта.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются памятники истории и архитектуры, расположенные на территории населенного пункта с обозначением границ временных охранных зон.

Кладбище расположено на берегу реки Мерчанка, непосредственно в жилой зоне населенного пункта, проектом предлагается к закрытию. Территория для новых захоронений определена в южной части населенного пункта с учетом санитарных разрывов до проектируемой жилой застройки.

Территориальное развитие населенных пунктов х. Веселый, х.Майоровский, х. Мова и х. Ястребовский проектом не предусматривается. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения.

х. Веселый

В планировочном отношении хутор представляет собой единый, компактный населенный пункт, включающий в себя жилую застройку, промышленную зону и общественный центр.

Жилая зона занимает большую часть территории хутора и предназначена для размещения индивидуальной застройки. Развитие жилой зоны населенного пункта на первую очередь строительства и расчетный срок возможно на неосвоенных территориях в границах населенного пункта к западу от существующей жилой застройки. Размещение резервных территорий предполагается также в западном направлении.

Общественный центр сформировался в центральной части хутора. Здесь располагаются клуб (не действующий и разрушенный), магазины товаров повседневного спроса и детский сад. Общественный центр предлагается реконструировать (восстановить клуб) и дополнить объектами обслуживания населения – магазин, предприятие бытового обслуживания.

Производственную зону хутора, расположенную в центральной части, проектом предлагается перепрофилировать под малое предприятие без СЗЗ, а территорию не действующей свиноводческой фермы – под предприятие IV, V класса санитарной классификации производственных объектов. Развитие производственной зоны предусмотрено в северо-западной части населенного пункта с учетом санитарных разрывов до жилой застройки.

Кладбище, расположенное в западной части населенного пункта, сохраняется проектом на расчетный срок.

х. Майоровский

Проектом территориальное развитие жилой застройки на расчетный срок в х. Майоровский не предполагается. Под развитие жилой зоны будет происходить за счет уплотнения застройки.

Развитие общественно-деловой зоны хутора, представленной магазином, проектом не предполагается.

х. Мова

Генеральный план хутора рассматривается в отведенных ему границах. Развитие жилой зоны населенного пункта проектом не предусмотрено, так как проектом увеличение численности населения не предполагается.

Производственная зона, представленная не действующей полеводческой бригадой, проектом сохраняется на расчетный срок на собственных территориях и перепрофилируется под малое предприятие. Развитие общественно-деловой зоны не предполагается.

Кладбище, расположенное в северной части населенного пункта, сохраняется проектом на расчетный срок.

х. Ястребовский

В планировочном отношении хутор представляет собой единый, компактный населенный пункт, включающий в себя жилую застройку, промышленную зону и общественный центр. Территориальное развитие жилой застройки на расчетный срок в хуторе не предполагается.

Существующие объекты обслуживания населения хутора, представленные клубом, баней и магазином проектом сохраняются на расчетный срок. Разрушенные здания клуба и бани предложено восстановить.

Недействующая производственная зона сохраняется в прежних территориях и перепрофилируется под малые предприятия.

В северной части населенного пункта, в жилой застройке, расположено действующее кладбище, которое проектом предложено к закрытию.

3.6. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Мерчанского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Мерчанское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Мерчанское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной, производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения села Мерчанское, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста.

Дальнейшее развитие предприятий агропромышленного комплекса должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически вся территория поселения.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

с. Мерчанское

Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Основную часть территории села составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы правильной и неправильной формы. Жилая территория имеет густую сетку улиц, кварталы прямоугольной формы площадью от 1,7 до 11,7 га. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами. Жилой фонд представлен 1 – 2 этажной застройкой различных типов. Жилые кварталы застроены в основном одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны. На первую очередь под освоение предложены уже розданные, но неосвоенные участки, расположенные в границах населенного пункта в южной его части. На расчетный срок предполагается развитие жилых территорий в южном направлении на прилегающих землях сельскохозяйственного использования в существующих границах населенного пункта.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,3 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура села  определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального или межмуниципального значения, а также местного значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель, пригодных для застройки, в южной части населенного пункта.

х. Веселый

Жилая зона села сформирована кварталами различной конфигурации, подчиненными рельефу местности. Застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного типа. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) определены территории развития жилой зоны расположенные в границах населенного пункта. Развитие жилой зоны населенного пункта на первую очередь строительства и расчетный срок возможно на неосвоенных территориях в границах населенного пункта к западу от существующей жилой застройки. Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Жилая зона х. Майоровский, х. Мова и х. Ястребовский представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Существующая усадебная застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.

х. Майоровский, х. Мова и х. Ястребовский малочисленны, большого прироста населения не предвидится, поэтому развитие жилой зоны проектом не предусмотрено. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения.

3.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому индивидуальному жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории населенных пунктов сельского поселения.

Основным направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства предусматривается:

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных организаций;

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения:

- реконструкции и модернизации существующих домов «морально устаревших» серий с перепланировкой и увеличением площади квартир, а также улучшением внешнего вида зданий;

- мероприятий по обеспечению  новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в экологически неблагоприятных зонах.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Предполагается, что убыль жилищного фонда к 2030 году составит 3,7 тыс. м2 (жилые помещения, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий) и общая площадь сохраняемого существующего жилищного фонда составит 33,40 тыс. м2.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом:

- формирования новой индивидуальной жилой застройки в проектируемых кварталах населенных пунктов.  Генеральным планом предлагается размещение домов усадебного типа, в которых средняя обеспеченность составит не ниже 32 м2. Данный тип застройки в наибольшей степени будет отвечать современным требованиям комфортности проживания, обеспечивающий более гибкое реагирование на запросы населения в изменяющихся социально-экономических условиях.

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 23

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2010 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 37,10 | 41,6 | 48,9 |
| 2 | Население | чел. | 2076 | 2166 | 2266 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 17,9 | 19,2 | 21,6 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 3,70 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 37,1 | 37,9 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 4,5 | 11,0 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | 0,12 | 0,45 | 1,1 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Мерчанского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 48,9 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 15,5 тыс. м2  (в том числе на 1 очередь строительства – 4,5 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 21,6 м2/чел.

3.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона села Мерчанское представлена существующим общественным центром и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках.

Проектом реконструируется и благоустраивается существующий общественный центр села, расположенный на пересечении основных улиц населенного пункта – ул. Ленина и ул. Пролетарской, со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

В состав общественного центра входят: административное здание, дом культуры с библиотекой, здание почты, отделение связи, магазины, амбулатория. Композицию общественного центра дополняет отдельно стоящая общеобразовательная школа.

Проектируемый подцентр предполагается разместить в новом жилом районе на свободной территории. Здесь предложено разместить магазины товаров повседневного спроса, приемный пункт КБО, кафе, почту, узел связи, аптеку. Также на проектируемой территории предполагается построить детский сад на 65 мест.

Спортивная зона села представлена стадионом на ул. Ленина.

Проектом предусматривается на территориях, прилегающих к общественному центру, размещение на существующих жилых участках встроено-пристроенных объектов общественно – бытового назначения, используемых для частного бизнеса.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

х. Веселый

Общественный центр хутора, расположенный в его центральной части, и представленный клубом (не действующий и разрушенный), магазинами товаров повседневного спроса и детским садом, проектом предлагается к развитию. Общественный центр предлагается реконструировать (восстановить клуб) и дополнить объектами обслуживания населения – магазин, предприятие бытового обслуживания

х. Ястребовский

Существующий общественный центр хутора, представленный клубом, баней и магазином проектом сохраняются на расчетный срок. Разрушенные здания клуба и бани предложено восстановить.

х. Майоровский, х. Мова

Из объектов обслуживания населения рекомендуется строительство магазина товаров повседневного спроса в каждом из населенных пунктов

3.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания села Мерчанское как административного центра муниципального образования Мерчанское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В с. Мерчанском предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.

Проектируемые объекты  обслуживания населения

в соответствии с проектной потребностью

Таблица 24

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01.89* | Нормативная потребность | По проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% | 65 | 65 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  |  |  | обеспеченности |  |  |  |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |
| 4 | Поликлинники амбулатории диспансеры без стационара | посещений в смену | 18,15 | 41* | 16* | * расчет выполнен с учетом потребности всего сельского поселения |
|  |  |  | на 1 тыс. жителей |  |  |  |
|  |  |  | на 10 тыс. жителей |  |  |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 2378 | 1528 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |
| 11 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 366 | 266 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
| 12 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 | 49 | 49 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 9 | 7 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 14 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 73 | 73 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 15 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 16 | химчистки-фабрики |  | 2,3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 17 | Бани | мест | 7 | 9 | 9 | реконструкция |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
|  |  |  | на 10 тыс. чел. |  |  |  |
| 19 | Гостиницы | мест | 6 | 7 | 7 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,29 | 0,29 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
|  | х. Веселый |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 1-11 кл.-100% | 66 | 66 |  |
| 3 | ФАП | учреждений | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | на населенный пункт |  |  |  |
| 4 | Аптеки | учреждений | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | на 6,2 тыс. жителей |  |  |  |
| 5 | Спортивные залы | м2 площади пола | 70 | 35 | 35 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 | 975 | 975 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 7 | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 150 | 75 | 75 | реконструкция |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 8 | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | на 5 тыс. чел |  |  |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 40 на 1 тыс. чел. | 20 | 20 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 4 | 4 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
| 12 | Бани | мест | 7 | 4 | 4 | реконструкция |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
|  | х. Майоровский |  |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 40 | 40 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  | х. Мова |  |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 60 | 60 | в проектируемой общественно-деловой зоне |
|  | х.Ястребовский |  |  |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 64 | 64 | в проектируемой общественно-деловой зоне |

3.6.5. Производственная зона

Производственная зона населенных пунктов состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Таблица 25

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Ориентировочные СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
| 15 | Гаражи административные | 1 | - | сущ. |
| 19 | Предприятие IV, V класса санитарной классификации производственных объектов | 1 | 50-100 | реконстр. |
| 20 | Территория водоканала | 1 | - | сущ. |
| 26 | Соковый цех | 1 | - | сущ. |
| 27 | Хим. Склад | 1 | 100 | сущ. |
| 28 | Склад колхоза «Дружба» | 1 | 50 | сущ. |
| 29 | Склад газобаллонных изделий | 1 | 50 | сущ. |
| 30 | Зерноток | 1 | 50 | сущ. |
| 31 | Пекарня | 1 | 50 | не действ. |
|  | х. Мова |  |  |  |
| 4 | Бригада | 1 | 100 | реконструкция. |
|  | х. Майоровский |  |  |  |
| 4 | Бригада | 1 | 100 | сущ. |
|  | х. Ястребовский |  |  |  |
| 6 | Склад | 1 | 50 | не действ. |
| 9 | Конюшня | 1 | 50 | не действ. |
| 10 | Бригада | 1 | 50 | не действ. |
| 11 | Кузница | 1 | 50 | не действ. |

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта генеральным планом запланированы следующие мероприятия:

- К западу от с. Мерчанского – молочно-товарная ферма, зерноток, цех по производству соков и автотехнические мастерские - проектом сохраняются на расчетный срок требуется предусмотреть модернизацию производства.

- К западу от х. Веселый - свиноводческая ферма (на момент проектирования не действует). Проектом предлагается использовать как предприятие IV- V класса санитарной классификации предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1ю1200-03)

- К северу от х. Мова - молочно-товарная ферма (на момент проектирования не действует) . Проектом предлагается использовать как предприятие IV- V класса санитарной классификации предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1ю1200-03)

- В восточной и западной части х. Ястребовский – птицеводческие фермы (не действуют). Проектом предлагается использовать как предприятие IV- V класса санитарной классификации предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1ю1200-03)

- Севернее х. Майоровский – производственная база лесного хозяйства. Проектом сохраняется на расчетных срок и используется по назначению.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Мерчанского сельского поселения составит 2266 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. Намечено строительство пожарного депо на 2 автомашины на территории автогаражей в западной части с. Мерчанское.

3.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует только автомобильный транспорт.

По территории поселения от населенного пункта до населенного пункта пролегают автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения х. Новоукраинский – с. Мерчанское – х.Ястребовский и х. Веселый – х.Мова.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Развитие внешнего транспорта на территории Мерчанского сельского поселения проектом не предусматривается.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Мерчанского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей предполагается в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Автомобильный транспорт.

Грузовыми перевозками по Крымскому району занимается предприятие ООО «Автоперевозчик», на балансе которого состоят 24 грузовых автомобиля и 8 единиц специальной техники. На территории планируемого поселения автотранспортные предприятия отсутствуют.

Пассажирский транспорт является отраслью, которая оказывает существенное влияние на социальную сферу. На территории поселения пассажирские перевозки осуществляются пригородным транспортом. Маршруты Мерчанского сообщения обслуживают частные предприниматели.

На момент проектирования по территории поселения осуществляются регулярные пассажироперевозки по следующим маршрутам пригородного сообщения: Крымск – х. Ястребовский. Для перевозок используется в основном автомобиль ГАЗ 32213. Увеличение количества маршрутов и количества автомобилей на срок проектирования не предусматривается. Для посадки пассажиров в каждом населенном пункте Мерчанского поселения используются остановки общественного транспорта.

Внутри муниципальные автобусные маршруты по территории населенных пунктов Мерчанского сельского поселения отсутствуют и проектом не планируются.

В Крымском районе уровень автомобилизации соответствует 244 автомобилям на 1000 жителей, что соответствует среднекраевому (242 автомобиля на 1000 жителей) – показатель весьма высокий в масштабах Российской Федерации

Проектом предусмотрен перспективный рост численности населения Мерчанского сельского поселения Крымского района. С учетом численности населения на расчетный срок, следует ожидать, что уровень автомобилизации населения рассматриваемого поселения, как и всего района в целом, будет расти и, в свою очередь, влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли.

Б. Зона инженерной инфраструктуры населенного пункта представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- Водоснабжения (водозаборные сооружения).

- Канализации (станичные очистные сооружения);

- Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

- Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

- Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта.

3.6.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения в населенных пунктах Мерчанского сельского поселения представлена в основном небольшими участками зеленых насаждений при доме культуры. Такая зона имеется в с. Мерчанском.

Развитие рекреационных территорий на землях Мерчанского сельского поселения не предусматривается.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

3.6.8. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

На территории Мерчанского сельского поселения расположены 5 кладбищ. Захоронения осуществляются на пяти кладбищах расположенных: в с.Мерчанском - в западной части населенного пункта, х. Веселый – в западной части населенного пункта, х. Мова – в северной части населенного пункта, х.Ястребовский – в северной части населенного пункта, х. Майоровский – к юго-востоку от населенного пункта.

В с. Мерчанском и х. Ястребовском действующие кладбища расположены непосредственно в жилой застройке, без учета санитарных разрывов, поэтом данные кладбища предполагается закрыть. Территория для новых захоронений, с учетом всего поселения, определена в южной части с. Мерчанское.

Действующие кладбища, расположенные в х.Веселый, х. Мова и х.Майоровский проектом сохраняются на расчетный срок.

Вывоз мусора производится на полигон ТБО города Крымска.

Для санитарной очистки населенных пунктов поселения планируется размещение межмуниципального экологического перерабатывающего комплекса твердых бытовых отходов, для утилизации отходов жизнедеятельности Крымского и Славянского районов. Место размещение объекта определено в Кеслеровском сельском поселении на землях сельскохозяйственного назначения северо-западнее станицы Гладковской, с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3.6.9.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

3.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Мерчанского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в 2009 г. и обновленном в 2015 г. расположено 4 памятника археологии, а также 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 31

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила 1160 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | с. Мерчанское, площадь у клуба | 1733 | 63 | Р | И |  |
|  | х. Ястребовский |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила 594 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Ястребовский, кладбище | 1762 | 63 | Р | И |  |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство):

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения удовлетворительного технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Согласно п. 3 ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ и Законом Краснодарского края «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» от 04.02.2004 №666-КЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Согласно  п.п. 2 пункта 11 ст. 25.1  закона Краснодарского края от 06.02.2003 № 558–КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

- для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В соответствии с п.10 ст.25.1  вышеуказанного закона проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия и согласования его в порядке, установленном законодательством РФ и законодательством Краснодарского края.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (археология):

Режимы использования  памятников археологии:

запрещается

-любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

-раскопки, расчистки;

-посадка деревьев;

-рытье ям для хозяйственных и иных целей;

-устройство дорог и коммуникаций;

-использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

Все виды работ на памятнике археологии и в границах его зон охраны необходимо предварительно согласовывать с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ст.34,35  Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», устанавливаются: основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры к землям историко-культурного назначения; порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ зон охраны, режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников.

Согласно  п.1.ст. 25  закона Краснодарского края от 06.02.2003 № 558–КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных частью 11 статьи 25 вышеуказанного Закона, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

На данной стадии выполнения работ на картографический материал городского поселения наносятся границы зон охраны, установленные в п.1.ст. 25 вышеуказанного Закона.

В соответствии с п. 4, ст. 26 Закона Краснодарского края от 06.02.2003  №558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края», проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия.

Согласно Своду реставрационных правил (СРП-2007, 4-я редакция) все виды земляных и строительных работ в части земельных участков, попадающих в границы зон охраны объектов археологического наследия производятся только под надзором специалистов – археологов.

Разработанный раздел «Охрана культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории проектируемого поселения.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Мерчанского сельского поселения Крымского района

Таблица 32

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № кургана в групе | Высота Кургана, м | Диаметр кургана, м | Охранная зона кургана, м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурного значения | Наименование пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган «Майоровский» | х. Майоровский, кладбище, 0,6 км к востоку – юго-востоку от южной окраины хутора |  |  | 2,1 | 40 | 125 | 60-п №24 | В | Земли Мерчанского сельского поселения. |
| 2 | Курган | С.Мерчанское, Ул.Пролетарская |  |  | 0,8 | 25 | 50 |  | В |  |
| 3 | Поселенеи «Бережновское 2» Эпоха средневековья | х. Бережной, 1930 м к востоку от северной окраины хутора Координаты: Северная окраина: N 44°55΄39.92˝ E 38°09΄3.07˝ Южная окраина: N 44°55΄36.29˝ E 38°09΄3.07˝ |  |  |  |  |  | №45 | В |  |
| 4 | Поселенеи «Мерчанское 1» Эпоха средневековья | с. Мерчанское, 1800 м к юго-востоку от восточной окраины села. В 2880 м к северо-востоку от северной окраины х. Бережной. Координаты: Северная окраина: N 44°56΄37,88˝ E 38°09΄36,56˝ Южная окраина: N 44°55΄34,92˝ E 38°09΄36.07˝ |  |  |  |  |  | №45 | В |  |

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: реки Абин 200, Мерчанка 100, Куафо 100 м, Вторая Куличка 100 м, балка Медвежья 100..

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения располагаются 6 водозаборных скважин. Утвержденные  границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

На  действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно п.2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ, Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ»О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 2 статьи 18) необходимо установить зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зона земель особо охраняемых природных территорий

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Мерчанского сельского поселения зона земель особо охраняемых природных территорий отсутствует.

3.8. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Мерчанского сельского поселения  на стадии генерального плана – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов. В состав Мерчанского сельского поселения входит с. Мерчанское, х. Мова, х. Майоровский, х. Веселый, х. Ястребовский.

Территория Мерчанского сельского поселения  в геоморфологическом отношении находится в пределах равнины низменной, дельтовой, аллювиально-морской, аккумулятивной, заболоченной; а также равнины аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной. Обе инженерно-геологические области относятся к части Западно-Кубанской равнины. Западно-Кубанская равнина наклонная, поверхность ее составляют пойма и надпойменные террасы р. Кубани и ее притоков.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к негативным факторам Мерчанского сельского поселения  следует отнести:

-   подтопление;

-   потенциальное подтопление;

-   затопление;

– сейсмичность.

Территорию Мерчанского сельского поселения   пересекают река Абин, ее притоки р. Куафои h/ Вторая (Куличка), р. Мерчанка, балка Медвежья. На севере Мерчанского сельского поселения  находится Варнавинское водохранилище.

Режим Закубанских рек характеризуется интенсивными зимними и весенними паводками и летней меженью, вплоть до полного пересыхания некоторых из них к концу лета. Источниками питания служат атмосферные осадки и частично грунтовые воды

Долины рек на рассматриваемой территории ориентированы субмеридионально. Общий уклон поверхности прослеживается с юга на север.

Бассейн Закубанских рек интенсивно осваивается человеком, здесь построены каналы, рисовые системы, водохранилища.

В период половодья наблюдаются подтопления территорий.

На положение уровня подземных вод оказывают влияние уровень воды в оросительных и сбросных каналах.

Застройка населенных пунктов, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, а неисправные водопроводы и переполненные септики в частных домах способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также перетекания вод из нижележащих горизонтов и утечек воды из оросительной системы. Режим подземных вод нарушен хозяйственной деятельностью человека.

Глубина залегания грунтовых вод от 0,0 м  до 2,0 м.

Подтопление и затопление отмечается на территории, примыкающей к оросительной системе, мелиоративным каналам и рисовым чекам, которые в весенне-летний период заливаются водой. Продолжительность затопления территории рисовых чеков составляет более 30 дней с двухцикловой повторяемостью за летний период. Продолжительность подтопления территории рисовых чеков постоянна.

Процесс подтопления и затопления территории сопровождается заболачиванием и засолением почв. Процесс затопления поверхностными водами пойменных участков  отмечается на реках во время сброса воды в весенне-летний период из Краснодарского и Варнавинского водохранилищ. Продолжительность затопления территории не превышает 5 суток.

Кроме того, подтопления и затопления отмечаются в виде локальных пониженных участков вдоль каналов и русел водотоков в период весенне-летнего половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. Процесс затопления пойм водотоков отмечается довольно редко и носит кратковременный характер продолжительностью до 5 суток. Процесс подтопления и заболачивание отмечается на пониженных участках, прилегающих к каналам и руслам водотоков.

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложению Б СНКК 22-301-2000 – 8 баллов.

При разработке генерального плана Мерчанского сельского поселения  учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих  материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

– защита от затопления и подтопления;

3. Агролесомелиорация.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах "Инженерная подготовка территории" (М1:5000 и М1:25000) . Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом мероприятий.

3.8. 1. Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки  местности.

Водоприемниками поверхностного стока являются:

- с территории х. Мова – ерик Косой,

- с территории х. Майоровский - балка Медвежья,

- с территории х. Веселый – р. Абин,

- с территории х. Ястребовский – балка Медвежья,

- с территории с. Мерчанское – р. Мерчанка.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их  уровенного режима.

Каждый бассейн  имеет главный коллектор, который принимает поверхностный сток  и отводит в водоприемник. К главному коллектору присоединяется развитая сеть водотоков, проходящая по улицам.

Расходы дождевых вод в границах  водосборного бассейна приведены в таблице 33.

Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии 3.900-3.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений.

Территорию с. Мерчанское – условно можно разделить на 5 водосборных бассейнов.

Вода, собранная главными коллекторами 1ГК – 5ГК, поступает в                    р. Мерчанку. Из-за  невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, устраиваются 2 локальные очистные сооружения полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы "Фортекс" или локальные очистные "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов населением до  15-20 тыс. чел., которые размещаются рядом с главными коллекторами ГК1 и ГК2 перед выпуском сбросных вод в водоприемник.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней.  Данным условиям соответствует период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Рlim = 0,05 года. При этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70% годового объема дождевого стока. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для разгрузки ливневой канализации, при больших расходах дождевого стока, устраиваются разделительные камеры. Они сбрасывают в водоем ту часть стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть подается на очистные сооружения

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок  с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

3.8.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Мерчанского сельского поселения  в границах генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и коммуникаций  привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории                                        Мерчанского сельского поселения  от опасных природных явлений являются:

- защита от подтопления и затопления;

Защита от затопления, подтопления и потенциального подтопления

Территория Мерчанского сельского поселения по совокупности природных факторов  относится  к подтопляемой.

Для предотвращения подтопления, потенциального подтопления, затопления территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от камыша, сорной растительности и завалов, расчистка дна с созданием уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав, закрепление откосов сеткой Макмат;

– строительство и ремонт водопропускных сооружений на естественных водотоках при пересечении их с автодорогами;

– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

–   строительство дренажной системы;

–  расчистка заиленных русел рек, устьев балок и каналов;

– расчистка и углубление искусственных водоемов с одновременным сокращением их ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на откосы;

– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

– строительство водопропускных  сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.

– Реконструкция водопропускных сооружений на каналах.

По берегам рек и обводненных балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Основные мероприятия, исключающие подтопление с. Мерчанское, заключаются в следующем:

- Организация водоохранных полос вдоль водоемов с установлением специального режима хозяйственной деятельности,  исключающей загрязнение, засорение и заиление водного объекта.

-  расчистка и углубление реки Мерчанка с одновременным уменьшением ее ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на откосы;

– организация проточности реки Мерчанка;

– улучшение водоотвода из реки Мерчанка;

– строительство сети ливневой канализации с сооружениями;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

– очистка сточных вод.

Расчистка и углубление реки и балок Мерчанского сельского поселения повысит их дренирующую способность и улучшит водный режим. Необходимо также внедрение системы эффективного  контроля за санитарным состоянием водоемов.

Расчистку и благоустройство водоемов рекомендуется выполнять с закреплением откосов геокомпозитной сеткой Макмат.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Для предотвращения задержки ливневых и талых вод рекомендуется выполнить профилирование склонов, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Укрепление бортов балок  предусмотреть одерновкой.

Данным проектом схема мероприятий по защите от затопления и подтопления дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,  выполняемых на стадии рабочих проектов.

3.8.3. Агролесомелиорация

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

– посев многолетних трав;

– посадку деревьев и кустарников.

На территории Мерчанского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка  и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

3.8.4. Заключение и рекомендации по строительству

Территория Мерчанского сельского поселения характеризуется простыми инженерно-геологическими условиями.

При строительстве на территории Мерчанского сельского поселения необходимо соблюдать  следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

– во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение  просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды и грунты могут быть локально агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства  на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

3.10. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Таблица 59

| № п.п. | Перечень мероприятий | Единица измерения | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мерчанское сельское поселение |  |  |  |
|  | Производственная зона |  |  |  |
| 1 | Строительство Мегафермы | шт | 1 |  |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения (строительство) | место | - | 65 |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 150 | 150 |
|  | Предприятия общественного питания | посадочное место | 25 | 25 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 3 | 4 |
|  | Банно-прачечный комбинат | объект | - | 1 |
|  | х. Веселый |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения (реконструкция) | место | 50 | - |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 2 |
|  | Предприятия общественного питания | место | 10 | 10 |
|  | х. Майоровский |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 30 | - |
|  | х.Мова |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 30 | - |
|  | Клуб (реконструкция) | объект | 1 | - |
|  | х.Ястребовский |  |  |  |
|  | Социальная сфера |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 30 | - |
|  | Баня (реконструкция) | объект | 1 | - |
|  | Клуб (реконструкция) | объект | 1 | - |

3.11. Основные технико-экономические показатели

Таблица 60

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Мерчанского поселения в установленных границах, в т.ч. | га | 6526.08 | 6526.08 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | га | 568.78 | 568.78 |
|  | с. Мерчанское | га | 220.21 | 220.21 |
|  | х. Мова | га | 90.33 | 90.33 |
|  | х. Веселый | га | 120.55 | 120.55 |
|  | х. Майоровский | га | 33.70 | 33.70 |
|  | х. Ястребовский | га | 103.99 | 103.99 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | га | 3439.96 | 3439.96 |
| 1.4 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 3.49 | 3.49 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 2445.91 | 2445.91 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 67.06 | 67.06 |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего |  | 220,21 | 220,21 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: |  | 106,30 | 118,96 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками |  | 106,30 | 118,96 |
| 2. | Общественно-деловая зона |  | 2,94 | 4,08 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 0,63 | 1,66 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения |  | 2,31 | 2,42 |
| 3. | Производственные территории |  | 7,67 | 7,67 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 31,15 | 39,00 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 31,15 | 39,00 |
| 5. | Рекреационная зона |  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования |  | 64,28 | 42,01 |
| 7. | Режимные объекты |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения |  | 0,67 | 1,29 |
| 9. | Прочие |  | 7,20 | 7,20 |
| 9.1. | Водная поверхность |  | 7,20 | 7,20 |
| 10. | Итого |  | 220,21 | 220,21 |
|  | х. Веселый |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего |  | 120,55 | 120,55 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: |  | 49,17 | 50,75 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками |  | 49,17 | 50,75 |
| 2. | Общественно-деловая зона |  | 1,60 | 1,60 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 1,00 | 1,00 |
| 2.2. | Образования и здравоохранения |  | 0,60 | 0,60 |
| 3. | Производственные территории |  | 1,11 | 7,13 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 7,11 | 7,43 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 7,11 | 7,43 |
| 5. | Рекреационная зона |  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования |  | 60,77 | 52,85 |
| 7. | Режимные объекты |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения |  | 0,60 | 0,60 |
| 9. | Прочие |  | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого |  | 120,36 | 120,36 |
|  | х. Майоровский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего |  | 33,70 | 33,70 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: |  | 15,05 | 15,05 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками |  | 15,05 | 15,05 |
| 2. | Общественно-деловая зона |  | 0,14 | 0,14 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 0,14 | 0,14 |
| 3. | Производственные территории |  | 0,56 | 0,56 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 2,29 | 2,29 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 2,29 | 2,29 |
| 5. | Рекреационная зона |  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования |  | 15,61 | 15,61 |
| 7. | Режимные объекты |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения |  | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Прочие |  | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого |  | 33,65 | 33,65 |
|  | х. Мова |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего |  | 90,33 | 90,33 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: |  | 37,07 | 37,07 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками |  | 37,07 | 37,07 |
| 2. | Общественно-деловая зона |  | 0,72 | 0,72 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 0,72 | 0,72 |
| 3. | Производственные территории |  | 1,27 | 1,27 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 8,90 | 8,90 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 8,90 | 8,90 |
| 4.2. | Коммунальные сооружения |  | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Рекреационная зона |  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования |  | 42,07 | 42,07 |
| 7. | Режимные объекты |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения |  | 0,30 | 0,30 |
| 9. | Прочие |  | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого |  | 90,33 | 90,33 |
|  | х. Ястребовский |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего |  | 103,99 | 103,99 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: |  | 37,70 | 37,70 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками |  | 37,70 | 37,70 |
| 2. | Общественно-деловая зона |  | 0,34 | 0,34 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания |  | 0,34 | 0,34 |
| 3. | Производственные территории |  | 1,16 | 1,16 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  | 6,54 | 6,54 |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 6,54 | 6,54 |
| 5. | Рекреационная зона |  | 0,75 | 0,75 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования |  | 57,62 | 57,62 |
| 7. | Режимные объекты |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Зона специального назначения |  | 0,55 | 0,55 |
| 9. | Прочие |  | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Итого |  | 104,66 | 104,66 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел | 2076 | 2266 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | село Мерчанское | чел. | 1084 | 1220 |
|  | хутор Веселый | чел. | 446 | 500 |
|  | хутор Майоровский | чел. | 201 | 201 |
|  | хутор Мова | чел. | 133 | 133 |
|  | хутор Ястребовский | чел. | 212 | 212 |
| 2.2 | Возрастная структура постоянного населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% | 340/16,4 | 452/19,9 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1044/50,3 | 1167/51,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 692/33,3 | 647/28,6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 37,1 | 48,9 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади |  | 3,7 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади |  | 15,5 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,9 | 21,6 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 115 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | место | 440 | 506 |
| 4.3 | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 25 | 40 |
| 4.4 | ФАПы | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.5 | Аптеки | учрежд. | 1 | 2 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 250 | 680 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | пос. место | - | 70 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 2 | 13 |
| 4.9 | Клубы | место | 250 | 200 |
| 4.10 | Библиотека | тыс. ед.хран. | 1 | 2 |
| 4.11 | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 200 | 200 |
| 4.12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 850 | 3350 |
| 4.13. | Прачечные | кг белья в смену | - | 75 |
| 4.14. | Химчистка | кг белья в смену | - | 2 |
| 4.15. | Гостиницы | место | - | 10 |
| 4.16 | Бани | место | - | 15 |
| 4.17 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение сбербанка | операц. место | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 22,4 | 25,7 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 210,93 | 349,39 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 172,93 | 287,39 |
|  | - на производственные нужды |  | 38,00 | 62,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | − | − |
| 6.1.3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 350,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 350,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 7,85 |
|  | х. Майоровский |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 23,02 | 28,41 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 19,02 | 23,41 |
|  | - на производственные нужды |  | 4,00 | 5,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | − | − |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 30,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 30,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 |
|  | х. Веселый |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 79,58 | 135,53 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 64,58 | 110,53 |
|  | - на производственные нужды |  | 15.00 | 25,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | − | − |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 135,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 135.00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 9,00 |
|  | х. Мова |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 35,74 | 45,31 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 28,74 | 37,31 |
|  | - на производственные нужды |  | 7,00 | 8,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | − | − |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 46,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 46,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 |
|  | х. Ястребовский |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 37,32 | 45,31 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 30,32 | 37.31 |
|  | - на производственные нужды |  | 7,00 | 8,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | − | − |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 45.00 |
|  |  |  |  | 45,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 4,00 |
|  | Мерчанское сельское поселение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 386,59 | 602,02 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 315,59 | 494,02 |
|  | - на производственные нужды |  | 71,00 | 108,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | − | − |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 606,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 606,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 26,85 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 205,33 | 343,79 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 167,33 | 281,79 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 38,00 | 62,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК,Q=340,00м3/сут |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 9,80 |
|  | х. Веселый |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 79,33 | 135,28 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 64,33 | 110,28 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 15.00 | 25,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
|  | х. Майоровский |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 23,02 | 28,41 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 19,02 | 23,41 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 4,00 | 5,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
|  | х. Мова |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 35,74 | 43,38 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 28,74 | 35,38 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 7,00 | 8,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
|  | х. Ястребовский |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 37,32 | 45,31 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 30,32 | 37.31 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 7,00 | 8,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
|  | Мерчанское сельское поселение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 380,74 | 596,17 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 309,74 | 488,17 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 71,00 | 108,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК,Q=340,00м3/сут+ ОСК (локальные) |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 9,80 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 5,1 | 7,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 3,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,7 | 4,8 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4750 | 6349 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3459 | 3920 |
|  | х. Весёлый |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,9 | 3,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 2,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4153 | 6097 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3319 | 4205 |
|  | х. Ястребовский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 0,9 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4716 | 4716 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4256 | 4256 |
|  | х. Мова |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,9 | 0,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 0,8 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4489 | 4489 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4053 | 4053 |
|  | х. Майоровский |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,5 | 0,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 3513 | 3513 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3096 | 3096 |
|  | Мерчанское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,4 | 13,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,0 | 4,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,4 | 9,0 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4514 | 5809 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3545 | 3978 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 13,34 | 13,54 |
|  | - сети 35 кВ | км | 7,43 | 7,43 |
|  | - сети 10 кВ | км | 5,91 | 6,11 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 527 | 575 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 436 | 473 |
|  | х. Веселый |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 37 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 217 | 236 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 180 | 194 |
|  | х. Ястребовский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 13 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 127 | 127 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 109 | 109 |
|  | х. Мова |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 10 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 115 | 115 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 98 | 98 |
|  | х. Майоровский |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 3 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 63 | 63 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 52 | 52 |
|  | Мерчанское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 26 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1049 | 1116 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 875 | 926 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | с. Мерчанское |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001246 | 0,003543 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001246 | 0,003543 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,68 | 1,97 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | 0,68 | 1,97 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 0,020 | 0,070 |
|  | Мерчанское сельское поселение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001246 | 0,003543 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001246 | 0,003543 |
| 6.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,68 | 1,97 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | 0,68 | 1,97 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,020 | 0,070 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.6.2 | Потребление газа по Мерчанскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 4169 |
|  | село Мерчанское | -«- | - | 2245 |
|  | хутор Ястребовский | -«- | - | 390 |
|  | хутор Майоровский | -«- | - | 245 |
|  | хутор Веселый | -«- | - | 920 |
|  | хутор Мова | -«- | - | 370 |
| 6.6.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.6.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 42,3 | 49,6 |